## Slide 1
ZADANIE REKRUTACYJNE · AMPERE POINT
Zrobotyzowane stanowisko
do znakowania śrub
Automatyczne, punktowe nakładanie pasty Torque Seal na cztery śruby pokrywy obudowy elektronicznej Hammond — z kontrolą wizyjną i sortowaniem.
Dawid Cekała · Grupa WMT23AP1S1
Koncepcja · konstrukcja · dobór napędów · algorytmy sterowania
powtarzalność ±0,05 mm
tor śrub 50 × 50 mm
autorski dozownik
suck-back −0,86 bar
kontrola wizyjna OK/NOK

## Slide 2
JAK DZIAŁA STANOWISKO
Stanowisko w skrócie
Robot SCARA podaje obudowę na przesuwnik, który dowozi ją między ścianki centrujące. Portalowy robot TT opuszcza autorski dozownik i nakłada pastę na cztery śruby; po każdym nałożeniu układ suck-back cofa nadmiar pasty, by nie kapała. Kamera ocenia jakość plomb, a detale dobre i odrzucone trafiają w dwie różne strony.
Robot SCARA
podaje obudowę
→
Przesuwnik
transport + centrowanie
→
Robot TT + dozownik
nakładanie pasty + suck-back
→
Kontrola wizyjna
ocena OK / NOK
→
Sortowanie
OK → wyjście · NOK → pojemnik
Sterowanie nadrzędne: PLC Siemens S7-1200 + panel HMI · magistrala Profinet
ZAKRES PROJEKTU
Całość inżynierska: koncepcja i schemat stanowiska, autorski dozownik ciśnieniowy wraz z obliczeniami wytrzymałościowymi i doborem elementów, dobór osi i napędów oraz algorytmy sterowania PLC dla sześciu trybów pracy.

## Slide 3
AUTORSKI DOZOWNIK · PROBLEM
Dozować pastę, której nie da się łatwo dozować
Pasta Torque Seal jest bardzo gęsta, więc typowe wyciskanie mechaniczne odpada. Postawiłem na dozowanie ciśnieniowo-czasowe: tubka z pastą siedzi w szczelnej komorze pod stałym nadciśnieniem 0,4 MPa (4 bary), a o ilości pasty decyduje precyzyjny mikrozawór otwierany na zadany czas.
WSPÓLNY KŁOPOT WSZYSTKICH DOZOWNIKÓW
Po zamknięciu zaworu resztka pasty pod ciśnieniem wisi na igle i tworzy kroplę albo nitkę. Spada ona obok śruby, rozmazuje sąsiednią plombę i psuje detal — a przy plombach kontrolnych jakości jest to szczególnie groźne.
DECYZJA PROJEKTOWA
Dozowanie ciśnieniowo-czasowe w szczelnej komorze, a do tego dedykowany układ przeciw kapaniu.
Pytanie, które otworzyło rozwiązanie:
skąd wziąć odsysanie pasty bez ruchomych części i bez osobnego napędu?
→ z ekspresu ciśnieniowego do kawy

## Slide 4
AUTORSKI DOZOWNIK · ROZWIĄZANIE
Suck-back — pomysł podpatrzony w ekspresie
W ekspresach do kawy klasy premium zawór trójdrogowy po zaparzeniu przełącza głowicę z ciśnienia na zrzut, a resztka kawy sama cofa się z wylotu — bez żadnej mechaniki. Ten sam pomysł przeniosłem do dozownika: zamiast zrzutu użyłem małego ejektora Venturiego, który ze sprężonego powietrza wytwarza podciśnienie i zasysa słupek pasty z powrotem w głąb igły.
1
Gotowość
komora pod ciśnieniem
zawór pasty zamknięty
›
2
Nakładanie
zawór pasty otwarty
pasta płynie przez igłę
›
3
Zamknięcie
zawór pasty zamknięty
tu grozi kapanie
›
4
Suck-back
podciśnienie −0,86 bar
pasta cofa się o 3–5 mm
›
5
Powrót
ponowne sprężenie
komora gotowa (~50 ms)
Efekt: igła zostaje czysta po każdym nałożeniu, więc plomby są równe i nic nie kapie na sąsiednie śruby. Czas cofania dostrajam z panelu, bez zmian w sprzęcie.
0,4 MPa
nadciśnienie
−0,86 bar
podciśnienie
3–5 mm
cofnięcie

## Slide 5
DOBÓR NAPĘDÓW · OŚ POZIOMA X
Napęd osi X — dobór z bezpiecznym zapasem
Pozioma oś X niesie wszystko, co rusza się nad detalem — oś Y, oś Z i cały dozownik, łącznie blisko 9,7 kg. Silnik musi tę masę nie tylko utrzymać, ale i rozpędzać przy każdym ruchu.
Przy mocnym przyspieszeniu potrzebny moment sięgał 214 Ncm, a silnik daje 250 Ncm — zostawało tylko 17 % zapasu. Tak mały margines jest ryzykowny: przeciążony silnik krokowy potrafi „zgubić krok” i po cichu stracić pozycję.
DWIE DROGI
a) większy, cięższy silnik (sam dokłada masy do rozpędzania) b) spokojniejsze przyspieszenie.
Wybrałem (b). Łagodniejsze przyspieszenie obniża potrzebny moment do 171 Ncm, a zapas rośnie do 46 %. Ruch i tak zostaje szybki — drogi przejazdu są krótkie (bok 50 mm), więc o tempie decyduje precyzyjne nakładanie pasty, nie maksymalne przyspieszenie.
Ile momentu trzeba, a ile daje silnik
maksimum silnika: 250 Ncm
bezpieczny próg (zapas 30 %)
214 Ncm
przy a = 5 m/s²
zostaje 17 % ✗
171 Ncm
przy a = 4 m/s²
zostaje 46 % ✓

## Slide 6
OŚ PIONOWA Z · MASA I KOMORA
Lekkość jako warunek — budżet masy dozownika
Na pionowej osi Z każdy gram działa przeciw dynamice ruchu, a silnik krokowy bez sprzężenia — gdy go przeciążyć — może zgubić krok. Dlatego masa dozownika była ograniczeniem nadrzędnym i ukształtowała całą jego konstrukcję.
limit nośności osi 1,20 kg
Σ 700 g (dozownik na osi Z)
zapas 500 g · 42 %
komora pusta
280 g
osprzęt (zawory, igła, złączki)
220 g
medium (pasta)
200 g
zapas do limitu
500 g
KONSTRUKCJA KOMORY — KLUCZOWE DECYZJE
Aluminium AW-6061 zamiast stali
liczy się masa, nie maksymalna wytrzymałość.
Ścianka 3 mm (z obliczeń wystarczał 1,1 mm)
grubsza dla sztywności i miejsca na gwint.
Dno i pokrywa po 10 mm
pewne, pełne zazębienie gwintu złączek pneumatycznych.
Pokrywa M45×1,5 z uszczelką FKM
FKM jest odporny na rozpuszczalniki pasty Torque Seal.
Trzykrotny zapas bezpieczeństwa
naprężenia robocze są dużo poniżej dopuszczalnych.

## Slide 7
MAGAZYN ODRZUTEK · ROZWIĄZANIE 1 (PROSTE)
Rampa do niskiego pojemnika — najprostszy wariant
PROBLEM
Detal odrzucony to nie złom — pasta jest tylko źle nałożona, można ją zeskrobać i nałożyć ponownie. Ale pasta długo zasycha: gdyby braki wpadały luzem na jeden stos, posklejałyby się mokrą pastą.
ROZWIĄZANIE 1
Łagodna rampa prowadzi do niskiego pojemnika na podłodze; obudowy leżą płasko, w jednej warstwie. Zjeżdżając, ustawiają się losowo — dlatego pojemność liczę dla najmniej korzystnego przypadku.
Minus: pojemność jest niepewna, a przy wylocie rampy detale mogą się zetknąć. Dlatego mam wariant docelowy — następny slajd.
POJEMNIK — LOSOWE UŁOŻENIE (Z GÓRY)
obudowa 64 × 58 mm rezerwuje pole ≈ 90 × 90 mm (przekątna 86 mm)
≈ 15 obudów (najmniej korzystne)
Pojemnik 600 × 400 mm · starcza na ~500–800 detali między wymianami.

## Slide 8
MAGAZYN ODRZUTEK · ROZWIĄZANIE 2 (FINALNE)
Indeksowany magazyn z gniazdami — wariant docelowy
POMYSŁ
Zamiast pozwalać detalom układać się losowo, wymuszam miejsce każdego z nich. Po każdym odrzucie magazyn przesuwa się o jedno gniazdo, a obudowa trafia w wydzielone, zorientowane miejsce.
CO TO NAPRAWIA
Brak kontaktu mokrych powierzchni — każdy detal osobno, w stałej orientacji.
Pojemność pewna i powtarzalna — wynika z liczby gniazd, nie z przypadku.
Proste liczenie i sygnał zapełnienia — jedno indeksowanie = jeden detal.
Gotowy bufor FIFO do ponownej obróbki — braki wracają w kolejności odrzutu.
Koszt: dodatkowy napęd i sterowanie — ale spójny z serwonapędem przekładki, który już jest w stanowisku.
INDEKSOWANY MAGAZYN — SCHEMAT
↓
wpada detal
indeksowanie o jedno gniazdo po każdym odrzucie →
Losowość → determinizm: pojemność i brak kontaktu nie zależą już od tego, jak detal zjedzie rampą.

## Slide 9
ANALIZA RYZYKA
Rejestr ryzyka i jego redukcja
Ryzyka wychwytywałem na etapie obliczeń i walidacji — m.in. regułą minimum 30 % zapasu momentu na każdej osi i sprawdzaniem dostępności modeli CAD jeszcze przed doborem elementów.
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
SKUTEK →
PRAWDOPODOBIEŃSTWO →
A
B
C
D
E
F
Pozycja przed działaniami zaradczymi · ocena jakościowa
RYZYKO
REAKCJA
PO REAKCJI
A
Moment napędu osi X
łagodniejsze przyspieszenie
46 %
B
Kapanie pasty
dozownik z układem suck-back
niskie
C
Wzajemne brudzenie braków
rampa + niski pojemnik
niskie
D
Brak modeli CAD części
substytucja odpowiedników
niskie
E
Integracja robota SCARA
FANUC jako węzeł Profinet
niskie
F
Gubienie kroków napędu
budżet masy + duży zapas
niskie

## Slide 10
OBSŁUGA ZDARZEŃ AWARYJNYCH · 1 / 2
Co może pójść nie tak — i jak system reaguje
Sterowanie nie zakłada, że wszystko idzie idealnie. Dla każdego zdarzenia szczególnego zdefiniowałem sposób wykrycia i bezpieczną reakcję.
A
Podawanie i transport
Brak detalu od robota SCARA
wykrycie: upływ czasu oczekiwania
reakcja: wstrzymanie, ponowne żądanie, alarm.
Detal przesunięty lub obrócony
wykrycie: czujnik pozycji / kontrola wizyjna
reakcja: nie nakładaj pasty — korekta lub odrzut.
Detal zakleszczony na przesuwniku
wykrycie: brak ruchu mimo komendy
reakcja: zatrzymanie i alarm.
B
Dozowanie i pasta
Pusty lub wyczerpany kartusz
wykrycie: spadek ciśnienia w komorze
reakcja: żądanie wymiany + odpowietrzenie (Purge).
Zatkana lub zużyta igła
wykrycie: brak / niepełna plomba w wizji
reakcja: odrzut detalu, alarm wymiany igły.
Brak podciśnienia suck-back
wykrycie: czujnik podciśnienia poniżej progu
reakcja: wstrzymanie — inaczej pasta zacznie kapać.
C
Odrzut i sortowanie
Przekładka otwiera się za wolno
wykrycie: brak potwierdzenia położenia w czasie
reakcja: stop przesuwnika, alarm smarowania serwa.
Detal nie zjechał rampą
wykrycie: czujnik na rampie nie potwierdza
reakcja: zatrzymanie i alarm.
Pojemnik braków pełny
wykrycie: czujnik zapełnienia
reakcja: wstrzymanie odrzutów, wymiana pojemnika.

## Slide 11
OBSŁUGA ZDARZEŃ AWARYJNYCH · 2 / 2
Awarie napędów, wizji i mediów
D
Kontrola wizyjna
Niejednoznaczny wynik inspekcji
wykrycie: brak pewnego werdyktu OK/NOK
reakcja: domyślnie NOK (bezpiecznie) + alarm.
Zabrudzony obiektyw lub złe światło
wykrycie: spadek kontrastu / jasności obrazu
reakcja: alarm czyszczenia, wynik niepewny = NOK.
Utrata łączności z kamerą
wykrycie: watchdog komunikacji
reakcja: zatrzymanie cyklu.
E
Napędy i pozycja
Utrata kroków silnika krokowego
wykrycie: rozbieżność przy bazowaniu
reakcja: ponowny Homing, przy powtórkach alarm.
Przeciążenie lub kolizja osi
wykrycie: bit błędu sterownika napędu
reakcja: szybki stop, reset i ponowne bazowanie.
Brak potwierdzenia pozycji
wykrycie: upływ czasu ruchu
reakcja: zatrzymanie cyklu.
F
Media i bezpieczeństwo
Zanik sprężonego powietrza
wykrycie: czujnik ciśnienia zasilania
reakcja: bez powietrza brak dozowania → bezpieczny stop.
E-Stop lub otwarcie osłony
wykrycie: obwód bezpieczeństwa
reakcja: natychmiastowe odcięcie zaworów i napędów.
Utrata Profinet / zanik zasilania
wykrycie: watchdog / zasilacz buforowy
reakcja: bezpieczny stop, po powrocie Homing.
Zasada domyślnej ostrożności: gdy brakuje pewnej informacji, detal jest traktowany jako brak, a układ — zatrzymywany.

## Slide 12
DIAGNOSTYKA W STEROWANIU
Bezpieczeństwo i diagnostyka wpisane w architekturę
KOLEJNOŚĆ W GŁÓWNEJ PĘTLI (co ~10 ms)
Sprzętowe przerwanie E-STOP — najwyższy priorytet
↓
Obsługa awarii — odcięcie i zatrzaśnięcie błędu
↓
Maszyna stanów — tryby i przejścia
↓
Sterowanie osiami X / Y / Z
↓
Dozownik — nakładanie i suck-back
↓
Tryby pracy (Auto · Manual · Purge · Homing · Wymiana)
E-Stop sprawdzany jest jako pierwszy — niezależnie od stanu reszty programu.
E-Stop dwukanałowy + przerwanie sprzętowe
działa niezależnie od programu — bezpieczeństwo nie zależy od oprogramowania.
Po resecie zawsze bazowanie (Homing)
nigdy wprost do pracy automatycznej — znana pozycja osi przed startem.
Każda awaria zapisuje kod na panelu HMI
kod zawiera czas, oś i czujnik — technik wie, gdzie szukać, zanim podejdzie do maszyny.
SZEŚĆ TRYBÓW PRACY
Homing
Auto
Manual
E-Stop
Purge
Wymiana pojemnika

## Slide 13
CO JESZCZE BYM USPRAWNIŁ
Wymagania częściowo spełnione — i moje propozycje
Kilka rzeczy świadomie zostawiłem na później. Dla każdej mam konkretną propozycję i wiem, co dzięki niej zyskam.
STAN OBECNY
Ruch z krótkim postojem
dla dokładności detal na chwilę się zatrzymuje.
MOJA PROPOZYCJA
Potokowanie pracy
postój jednego detalu nakłada się na transport i inspekcję innych, więc linia nie stoi; dostrojenie dojazdu skraca sam postój.
STAN OBECNY
Napęd bez sprzężenia
silnik krokowy może po cichu zgubić krok.
MOJA PROPOZYCJA
Kroki z enkoderem (zamknięta pętla)
pozycja jest stale kontrolowana, błąd wykrywany od razu, możliwa większa dynamika bez ryzyka.
STAN OBECNY
Dawka oceniana po fakcie
o jakości plomby mówi dopiero kamera.
MOJA PROPOZYCJA
Czujnik ciśnienia / przepływu pasty
wykrywa zatkaną igłę lub pusty kartusz, zanim w ogóle powstanie brak.